Bedienungsanleitung

# Wechselspannungsdetektor / Taschenlampe

AC-8

# Beschreibung

Der Spannungsdetektor des Volt Finder dient zur Überprüfung des Vorhandenseins von Wechselspannung und signalisiert dem Benutzer, dass eine LED leuchtet.Eingebaute helle Taschenlampe mit EIN / AUS-Taste und akustischer Signalanzeige.

Feature / Vorteile:

- Berührungslose Erkennung von Wechselspannung 50 ~ 1000VAC (50 / 60Hz).

- Robustes, doppelt geformtes Gehäuse.

- Kann verwendet werden, um einen Drahtbruch zu finden oder das Vorhandensein von Spannung an Steckdosen, Beleuchtungskörpern, Leistungsschaltern, Drähten und Kabeln festzustellen.

- Helle LED und akustische Signalanzeige bei anliegender Spannung.

- Eingebaute helle Taschenlampe mit EIN / AUS-Taste.

- Praktische Größe mit Taschenclip.

- Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Elektriker und Handwerker.

- Signaltonanzeige

# Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung und alle Markierungen auf dem Werkzeug enthalten Informationen zur Vermeidung von Gefahren und unsicheren Praktiken im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Werkzeugs.Beachten Sie alle bereitgestellten Sicherheitsinformationen.

# wichtiger Sicherheitshinweis

|  | Warnung |
| --- | --- |
|  | Lesen und verstehen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen oder warten.Wenn Sie nicht wissen, wie Sie dieses Werkzeug sicher bedienen, kann dies zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. |

|  | Warnung |
| --- | --- |
|  | Stromschlaggefahr: Kontakt mit stromführenden Stromkreisen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. |

Warnung

Stromschlaggefahr: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass oder beschädigt ist. Legen Sie nicht mehr als die Nennspannung zwischen der Sondenspitze und der Erdung an. Betreiben Sie das Gerät nicht mit geöffnetem Gehäuse. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Vorsicht

Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu reparieren.Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.Siehe Technische Daten. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen führen und das Instrument beschädigen.

Detektorbeschreibung

- Taschenlampe

- Detektorkappe

- Taschenlampe ein- / ausschalten

- Detektorgriff

- Detektorgehäuse

- Detektorclip

### Betrieb

Der Spannungsdetektor ist nützlich, um heiße und neutrale Leiter zu identifizieren, einen Drahtbruch zu finden und das Vorhandensein von Wechselspannung an folgenden Stellen festzustellen:

- Verkaufsstellen

- Schalter

- Leistungsschalter

- Sicherungen

- Drähte und Kabel

Hinweis: Mit dem Spannungsprüfer kann ein Drahtbruch festgestellt werden:

- Um einen Bruch in einem heißen Leiter zu finden, verfolgen Sie den Draht, bis das Signal aufhört.

- Um eine Unterbrechung in einem Neutralleiter zu finden, schließen Sie eine Last zwischen dem heißen und dem neutralen Leiter an.Verfolgen Sie den Draht bis zum Signal

hört auf.

- Testen Sie das Gerät an bekannten Schaltkreisen oder Komponenten.

  - Wenn das Gerät bei einem bekannten Funktionskreis nicht wie erwartet funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus.

  - Wenn das Gerät immer noch nicht wie erwartet funktioniert, senden Sie es zur Reparatur.

- Platzieren Sie die Sondenspitze auf oder in der Nähe des zu testenden Stromkreises oder der zu testenden Einheit.

LED und Signalton zeigen das Vorhandensein einer Wechselspannung von 50 bis 1000 VAC (50/60 Hz) an.

Hinweis: Der Spannungsdetektor kann keine Spannung an gepanzerten Kabeln oder Kabeln in Leitungen, hinter Schalttafeln oder in Metallgehäusen erkennen.

Spezifikationen

Anzeigen: LED und Signalton

Spannungsbereich: 50 ~ 1000 VAC (50/60 Hz)

Überspannung Kategorie: Kategorie III - 1000V

Verschmutzungsgrad: 2

Batterie: Zwei 1,5 Volt Batterien (AAA, NEDA 24A oder IEC LR 03)

Batterieersatz

- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.

- Tauschen Sie die Batterien aus (Polarität beachten).

Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

Hersteller:

Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., LTD

19th Building,5th Region,Baiwangxin Industry park,

Songbai Road,Baimang, Xinli, Nanshan,

Shenzhen, China P.C.51808

Tel.:+86-755-27353188

Fax.:+86-755-27653699

www.cem-instruments.com

Email: cemyjm@cem-instruments.com

Einführer:

CEM Test Instruments GmbH
Hermann-Köhl-Str. 7
28199 Bremen, Deutschland
Tel.:+49(0)4219601-370 
Fax.: +49 (0)4219601-150
Email. info@cem-instruments.de
www.cem-instruments.de